PYT. 1 „Proszę o dokładny opis drzwi, okien i płytek jakie mają być użyte w Państwa szkole?

ODP. 1. Okna – naświetla stałe PCV białe.

2. Płytki ceramiczne – glazurowane jako uzupełnienie ościeży po zamontowaniu drzwi  wejściowych łazienkowych. Należy dopasować kolorem i wymiarami do licowania ścian 
w sanitariatach.

3. Drzwi – Ad. poz. 13 przedmiaru robót – drzwi płytowe pełne, kolor do uzgodnienia 
z dyrekcją szkoły, ad. poz. 14 – drzwi łazienkowe z przeszkleniem, drzwi wejściowe, ad. poz. 15 – drzwi wejściowe aluminiowe ciepłe, ad. poz. 16 – drzwi PCV białe o wym. 140x207cm.

PYT. 2 W poz. 6 dotyczącej „wykonania gładzi gipsowej na ścianach i sufitach” podstawa pozycji wg KNNR 2 obejmuje wykonanie gładzi jednowarstwowo, w załączonym przedmiarze zapisano konieczność wykonania gładzi dwuwarstwowej. Czy doliczyć krotność?

Odp. Nie należy doliczać krotności, ze względu na fakt iż podany obmiar w ilości 1537,50m2 jest obmiarem obejmującym wykonanie gładzi dwuwarstwowej.

PYT. 3 W przedmiarze robót nie została zawarta informacja dotycząca:

1. Gruntowania ścian po zeskrobaniu farb lub zdarciu tapet pokrywających ściany, przygotowanie powierzchni;

2. Gruntowania powierzchni podłóg pod wylewkę samopoziomującą:

3. Demontażu i ponownego montaży grzejników c.o.

4. Zgrzewania wykładzin „GAMRAT” na nowo wykonanych powierzchniach podłóg,

5. Obmiaru powierzchni ścian i podłóg, ponieważ ilość metrów podanych w przedmiarze jest nie zgodna z ilością pomiaru rzeczywistego. Czy w przedmiarze nie zostały uwzględnione jakieś pomieszczenia, jeżeli tak to które?

ODPOWIEDZI

Ad. 1 Gruntowanie uwzględnić z materiałów pomocniczych. W nakładach rzeczowych nie uwzględnia się gruntowania.

Ad. 2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zastępuje się samopoziomującym podkładem podłogowym (ATLAS SAM 200 lub równoważny) grub. 25mm.

Ad. 3 W ofercie należy doliczyć demontaż i ponowny montaż grzejników w ilości 22szt.

Ad. 4 Zgrzewanie wykładziny GAMRAT lub równoważnej przyjąć w ramach materiałów pomocniczych.

Ad. 5 W ofercie należy uwzględnić również wykonanie n/w pozycje, które nie były ujęte w przedmiarze robót (pomieszczenie stołówki)

- rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych – 49,16m2,

- warstwa samopoziomująca - 49,16m2,

- posadzki z płytek terakoty – 49,16m2,

- przecieranie istniejących tynków – 140,0m2,

- przygotowanie powierzchni - 140,0m2,

- gładzie gipsowe - 140,0m2,

- malowanie farbą emulsyjną - 140,0m2,

- cokolik z płytek ceramicznych – 28,0mb.

Wójt Gminy Modliborzyce

mgr inż. Witold Kowalik