5.   SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA ROBÓT MALARSKICH

- Przedmiot:

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy budowie budynków sceny letniej i zaplecza socjalno-gospodarczego projektowanych w zespole boisk i urządzeń sportowych w miejscowości Modliborzyce.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wykonanych w punkcie 2.

- Zakres robót:

  - Przygotowanie podłoża.

  - Przygotowanie powierzchni elementów drewnianych do robót malarskich,

  - Lakierowanie lakierem bezbarwnym do robót zewnętrznych.

- Materiały:

Lakiery, woda, rozcieńczalniki do poszczególnych rodzajów farb.

- Sprzęt:

Roboty można wykonywać ręcznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- Transport:

Materiały mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Ładunek należy umieścić równomiernie i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

- Wykonanie robót:

- Powłoki lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, bez smug, uszkodzeń plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

- Kontrola jakości:

Kontrola jakości polega na:

- sprawdzeniu wyglądu powierzchni,

- sprawdzeniu wsiąkliwości

- sprawdzeniu wyschnięcia podłoża,

- sprawdzeniu czystości.

- Jednostka obmiaru:

Powierzchnia malowania (m2).

- Odbiór robót:

Odbiór robót ulegających zakryciu (podłoża) dokonywany jest przed rozpoczęciem robót malarskich.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po zakończeniu wszystkich prac malarskich dokonywany jest pod względem jakości, zakresu i zgodności z dokumentacją projektową.

- Podstawa płatności:

Płaci się za m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz                                   z przygotowaniem podłoża, przygotowaniem materiałów, ustawieniem                           i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

- Przepisy związane:

PN-EN 13300:2002	Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81800:1998	Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997	Lakiery nitrocelulozowe.