Pyt. 1. Czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu przedłożenie przez Oferenta referencji potwierdzających należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 boisk o nawierzchni naturalnej z siewu lub darni wraz z systemem drenarskim oraz wykonaniem ogrodzenia?

Odpowiedź: Powyższy zakres będzie wystarczający do spełnienia warunku określonego 
w SIWZ.

Pyt. 2. Prosimy o udzielenie informacji na temat wykonania instalacji elektrycznej na zadaniu „Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce – etap I”

Odpowiedź: Wykonanie instalacji elektrycznej nie jest przewidziane na tym etapie prowadzenia robót.

Pyt. 3. Czy wykonanie boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej, sztucznej trawy lub trawy naturalnej „z rolki” będzie spełniało warunek udziału w postępowaniu określonym w SIWZ na zadanie „Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce – etap I”

Odpowiedź: Są to roboty nie odpowiadające swoim zakresem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, w związku z powyższym referencje takie nie będą spełniały warunku określonego w SIWZ.

Pyt.4. Czy istnieje możliwość zmiany wysiewu nasion trawy na ułożenie trawy 
„z rolki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wysiewu nasion traw polegające na ułożeniu trawy „z rolki”. W dokumentacji projektowej został podany precyzyjnie skład mieszanki nasion traw przeznaczonych na nawierzchnię boiska.

Pyt. 5. Przedmiar robót pozycja 9.1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39kg/m 
w ilości 12m. Z przedmiaru robót oraz z zamieszczonego projektu nie wynika jaką barierkę należy zamontować. Prosimy o zamieszczenie rysunku danej barierki i szczegółowe opisanie z jakich materiałów ma być wykonana.

Odpowiedź: Należy zastosować barierkę ochronną drogową stalową ocynkowaną SP – 05 ze słupkami typu sigma o rozstawie 2,0 m. Rysunki są dostępne na stronach producentów.

Pyt. 6. Przedmiar robót element 1.1 Roboty przygotowawcze. Czy Zamawiający wskaże miejsce odwiezienia dłużycy, karpiny, gałęzi i gruzu?

Odpowiedź: Tak – Zamawiający wskaże miejsce odwiezienia dłużycy, karpiny, gałęzi i gruzu.

Pyt. 7. Przedmiar robót pozycja 1.2.1 Pozycja ta jest na wykonanie wykopów koparkami z transportem urobku na odległość 1km w ilości 3 067m3. Natomiast pozycja 1.2.2 jest jako dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu lecz z krotnością minus 1. Czy wykopy należy kalkulować jako wykopy na odkład bez transportu?

Pyt. 8 Przedmiar robót pozycja 2.1.12 Pozycja ta jest na wykonanie wykopów koparkami z transportem urobku na odległość 1km w ilości 825m3. Natomiast pozycja 2.1.13 jest jako dodatek z każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu lecz z krotnością minus 1. Czy wykopy należy kalkulować jako wykopy na odkład bez transportu?

Przedmiar robót jak i projekt budowlano – wykonawczy na wykonanie drenażu wraz z ukształtowaniem terenu i płyty boisk nie przewiduje wykonania niżej wymienionych robót, a koniecznych do prawidłowego wykonania tego typu robót.

Pyt. 9 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.

Pyt. 10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.

Pyt. 11 Profilowanie i zagęszczenie podłoża przy wykonaniu wykopów.

Pyt. 12 Przygotowanie podłoża pod wykonanie nasypów poprzez zrowkowanie lub zaoranie pługiem.

Pyt. 13 Formowanie i wykonanie nasypów (projekt przewiduje wykonanie nasypu w ilości 6 665m3).

Pyt. 14 Zagęszczanie nasypów w ilości 6 665m3 warstwami o grubości do 20cm.

Pyt. 15 Profilowanie skarp i korony nasypu.

Pyt. 16 Humusowanie i obsiew skarp.

Pyt. 17 Czy warstwa humusu gr. 5cm na płycie boiska będzie wystarczającą warstwą wegetacyjną pozwalającą na prawidłowy wzrost korzeni traw? (grubość warstwy wegetacyjnej płyty boiska powinna wynosić od 12cm do 20cm w zależności od rodzaju gruntu rodzinnego. Warstwa wegetacyjna trawnika musi być tak zbudowana, aby mimo zagęszczenia spowodowanego przez grę zawodników oraz użytkowanie, pozwoliła na oddychanie korzeni i doprowadziła wodę w kierunku drenażu).

Odpowiedź do pytań 7-17 – Należy złożyć ofertę na poprawionym formularzu ofertowym. Formularz do pobrania ze strony internetowej www.modliborzyce.pl . Zakładka Zamówienia Publiczne.

Pyt. 18 Jakie ogrodzenie należy przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego, malowane czy ocynkowane?

Odpowiedź: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy przyjąć ogrodzenie malowane koloru niebieskiego RAL 5010.

Pyt. 19 Przedmiar robót przewiduje wykonanie piłkochwytów panelowych o rozstawie słupków 5,0m. Panele produkowane są o długości 2,5m. W jaki sposób zamontować panele o długości 2,5m na słupkach rozstawionych co 5,0m?

Pyt. 20 Prosimy dokładny opis wykonania piłkochwytów i zamieszczenie rysunków.

Odpowiedź do pytania 19 i 20: Dla Zamawiającego najważniejszym parametrem, który musi być spełniony jest wysokość piłkochwytów. Rozstaw słupków należy przyjąć lub dopasować do wielkości wyrobu (paneli) zakupionego u producenta. W formularzu kosztorysu ofertowego wstawiona krotność odnosi się do wysokości piłkochwytów. Natomiast opis nie wprowadza konieczności zmniejszania normy zużycia materiału na słupki. Oznacza to że rozstaw słupków powinien się mieścić się w granicach od 2,5 do 5,0 m.

Zamawiający uważa, że Wykonawcy powinni zastosować gotowe wyroby dostępne na rynku. Przekazanie i wykonanie piłkochwytów zgodnie z rysunkami Zamawiającego spowoduje nieuzasadniony wzrost ceny produktu.

Pyt.21 W zamieszczonej przez Państwa dokumentacji na wykonanie drenażu na boisku podstawowym ilość piasku na podsypkę filtracyjną powinna wynosić 0,52x0,45x1100 = 257,4 m3, a w przedmiarach w pozycji 2.1.8 jest 171,6m3. Proszę o korektę do ww. pozycji przedmiaru.

Odp. W nowej wersji formularza kosztorysu ofertowego wprowadzono zmianę dotyczącą obmiaru robót. Kosztorys do pobrania ze strony internetowej www.modliborzyce.pl zakładka zamówienia publiczne.

Pyt. 22 W podanej przez Państwa pozycji: „KNR 2-01-0230-01 – Zasypanie wykopów spycharkami, przemieszczenie na odległość 10m gruntu kategorii I-III” nakład nie uwzględnia zagęszczenia podsypki  i obsypki. Sytuacja ta dotyczy przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. W przedmiotowych przedmiarach nie występuje odrębna pozycja dotycząca zagęszczeń. Ten stan rzeczy nie pozwala na wykonanie przedmiotowych zakresów robót w zgodzie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją projektową, gdzie wskazany jest sposób oraz współczynnik zagęszczania gruntu do wartości 0,97 – 1,0. Proszę o podanie pozycji kosztorysowej w której należy umieścić podane zakresy robót wraz z numerem KNR i obmiarem.

Odp. Katalogowy opis czynności związanych z zasypaniem wykopów przewiduje przemieszczenie mas ziemnych spycharką warstwami po 30cm. Ponadto wykonawca wykonując wykop liniowy koparką na ogół zasypuje go również łyżką koparki. Ponadto praca 1 mg spycharki jest droższa od pracy koparki dlatego też nie będzie stratą wykonawcy gdy zaistnieje potrzeba wykonania miejscowego zagęszczenia wykopu (obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną).

Pyt. 23 Przewody wodociągowe przed oddaniem ich do eksploatacji podlegają płukaniu i dezynfekcji – pozycji tej brakuje w przedmiarze robót na przyłącze wodociągowe. Proszę o podanie pozycji kosztorysowej w której należy umieścić podany zakres robót wraz z numerem KNR i obmiarem.

Odp. Przewody wodociągowe ulegają płukaniu już przy napełnieniu próbnym podczas wykonania próby szczelności. Przy wykonaniu sieci wodociągowych bardzo rzadko dochodzi do zakażenia sieci dlatego też ewentualną dezynfekcję przeprowadza administrator sieci. W SIWZ nie istnieje zapis, który nakłada na wykonawcę obowiązek zlecenia badania jakości wody przez TSSE.

Pyt. 24 Wg Dokumentacji projektowej  i W.T.W. i O. trasę przewodu wodociągowego oraz lokalizację zasuw należy oznakować w terenie. Pozycji tych brakuje w przedmiarze robót na przyłącze wodociągowe. Proszę o podanie pozycji kosztorysowych w których należy umieścić podane zakresy robót wraz z numerem KNR i obmiarem.

Odp. Tak krótkich odcinków których trasa przebiega jedynie po jednej działce, która należy do inwestora nie ma obowiązku znakowania sieci. Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zlecenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej , gdzie zaznacza się również miejsca lokalizacji zasuw.

Pyt. 25 Konsoli wodomierzowej, wodomierza, zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, zaworów odcinających, przewiertu pod fundamentem, rury osłonowej i przejścia PE/stal brak jest w przedmiarach. W dokumentacji projektowej jest zapis i rysunek wskazujący na wyposażenie przyłącza wodociągowego w wodomierz IS20. Proszę o uszczegółowienie czy ww. zakres należy ująć w wycenie. Jeżeli tak to proszę o podanie pozycji kosztorysowych w których należy umieścić podane zakresy robót wraz z numerem KNR i obmiarem.

Odp. Wykonawca wykonuje zakres zleconych robót zgodnie z projektem technicznym, aczkolwiek jeżeli jakieś elementy nie są uwzględnione w przedmiarze robót jego obowiązkiem jest wykonanie ich zgodnie z PN, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru za wykonanie tych robót może ubiegać się o dodatkową zapłatę.

Pyt.26 Przy zasuwie kołnierzowej DN 50 wg przedmiarów brak jest złączy kołnierzowych do podłączenia jej z rurociągiem PE. Proszę o uszczegółowienie tego w odniesieniu do zamieszczonych przedmiarów.

Odp. W kosztorysie szczegółowym wliczone są złącza kołnierzowe w poz. montaż zasuw.

Pyt. 27 W przedmiarze robót na przyłącze wodociągowe brak jest pozycji na włączenie rurociągów L=28m oraz L=65m do istniejących sieci oraz połączenia ich w p-cie „1”. Proszę o podanie pozycji kosztorysowych w których należy umieścić podane zakresy robót wraz z numerem KNR i obmiarem.

Odp. Nie występują w przedmiarze ilości L=28m i L=65m, dlatego trudno nam się ustosunkować do zapytania.

Pyt.28  Pozycja 1.1. w przedmiarze na przyłącze wodociągowe uwzględnia wykop jedynie do głębokości 1,5m na całej długości rurociągu. W ww. pozycji brak jest 20cm głębokości wykopu na podsypkę piaskową. Proszę o korektę do ww. pozycji przedmiaru.

Odp. W naszej strefie klimatycznej przemarzanie gruntu występuje do głębokości ok. 1,0-1,2m dlatego też położenie rurociągu na głębokości 1,3 m (po podsypce piaskowej) nie spowoduje jego zamarznięcia.

Pyt. 29 Ilość pełnego umocnienia pionowych ścian wykopów liniowych w ilości 186m2 w przedmiarze na przyłącze wodociągowe na długości 95m po obu stronach wykopu daje jedynie głębokość ≈1,0m,

a powinno być 1,7m. Proszę o korektę do ww. pozycji przedmiaru.

Odp. Podany przedmiar jest prawidłowy. Z uwagi na występujący teren nie ma potrzeby wykonania umocnień w górnej warstwie gleby (ok. 70cm). Na dalszej głębokości może w niektórych porach roku (ale nie jest to regułą) wystąpić osuwanie się gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych w okresie letnim może okazać się , że wykonanie zabezpieczenia wykopów jest czynnością zbędną.

Pyt. 30 W przedmiarach robót dotyczących wykonania kanalizacji brak jest pozycji na wykonanie prób wodnych szczelności kanałów rurowych. Proszę o podanie pozycji kosztorysowych w których należy umieścić podane zakresy robót wraz z numerem KNR i obmiarem.

Odp. Przeprowadzenie badania szczelności przy kanalizacji grawitacyjnej nie jest próbą tak kosztowną jak w przypadku kanalizacji ciśnieniowej, aczkolwiek wykonawca po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru może ubiegać się o dodatkową zapłatę – wprowadzenie pozycji po ogłoszeniu przetargu jest niezasadne gdyż nie ma znaczącego wpływu na końcową wartość zadania.

Pyt.31 W dokumentacji projektowej zbiorniki na nieczystości płynne mają zagłębienie na 3,6m głębokości, natomiast w przedmiarze robót są zbiorniki do głębokości 2,5m. Prosimy o korektę przedmiaru w ww. pozycji. Jednocześnie ze względu na zaleganie wody na głębokości 2,0 – 2,5m ppt. Prosimy o dostarczenie rysunku posadowienia zbiorników.

Pyt.32  Przedmiar robót dotyczących kanalizacji sanitarnej nie zawiera robót ziemnych (wykopu, zaszalowania, zasypania i zagęszczenia gruntu) do montażu zbiorników na nieczystości. Proszę o podanie pozycji kosztorysowych w których należy umieścić podane zakresy robót wraz z numerem KNR i obmiarem.

Odp. (na pytanie 31 i 32) Katalog Nakładów Rzeczowych zastosowany do wyliczenia montażu zbiornika na nieczystości płynne przewiduje wykonanie go metodą „studniarską”, dlatego też pozycja nie obejmuje wykonania zabezpieczeń, szalunków oraz zasypania i zagęszczania gruntu.

Wójt Gminy Modliborzyce

mgr inż. Witold Kowalik