OPIS TECHNICZNY

DO UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

„MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI WOLICA KOLONIA

W LOKALIZACJI OD KM 0+000,00 DO KM 0+505,00

O DŁUGOŚCI 0,505 KM”

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej uproszczonej dokumentacji technicznej jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wolica Kolonia w lokalizacji od km 0+000 do km 0+505 o długości 0,505 km. Projektowany do odnowy odcinek drogi położony jest na terenie gminy Modliborzyce, powiat janowski, województwo lubelskie.

# II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Objęty niniejszą dokumentacją odcinek przebiega w terenie równinnym przez grunty miejscowości Wolica kolonia po istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej żużlem stanowiącej w-wę dolną podbudowy, o szerokości korony drogi 4,00 m w tym jednia o szerokości 3,00 m.

Odcinek będzie obsługiwać lokalny ruch mieszkańców, ułatwi dojazd mieszkańców do pól uprawnych co w znacznym stopniu poprawi oraz rozwiąże problemy komunikacyjne.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona żużlem jest w bardzo złym stanie, z licznymi wybojami, posiada nierówności w spadku poprzecznym i podłużnym stanowiąc problemy komunikacyjne.

# III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Początek projektowanego odcinka drogi w km 0+000,00 znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2804L Modliborzyce – Błażek w miejscowości Wolica Kolonia. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest również na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2804L Modliborzyce – Błażek w miejscowości Wolica Kolonia.

Projektowana jezdnia jest o szerokości 3,0 m z obustronnym poboczem ziemnym o szerokości po 0,50 m.

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez nadanie spadków poprzecznych jezdni.

Do opracowania projektu przyjęto prędkość projektową  Vp=40km/h.

Początek i koniec projektowanego odcinka nawiązano do istniejącej niwelety nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej.

Przekroje normalne.

Na omawianym odcinku zaprojektowano:

- Od km 0+000 do km 0+505 przekrój drogowy o szerokości korony 4,00 m w tym jezdni 3,00 m, pobocza 2 x 0,50 m. Pochylenie poprzeczne jezdni ze spadkiem 2%, poboczy ze spadkiem 8 %.

Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni :

KONSTRUKCJA JEZDNI

od km 0+000 do km 0+555

nawierzchnia

4 cm – w-wa ścieralna masa mineralno –asfaltowa

warstwa podbudowy

10 cm – górna warstwa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

istniejąca – podbudowa żużlowa

Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie. Projektowane spadki podłużne i poprzeczne zapewnią odpływ wód opadowych z jezdni.

Zjazdy

Na przedmiotowym odcinku projekt nie obejmuje zjazdów.

Roboty ziemne.

Na projektowanym odcinku nie wystąpią roboty ziemne.

# Proponowane zabezpieczenie urządzeń podziemnych

Przyjęte rozwiązanie projektowe nie powodują konieczności zabezpieczenia urządzeń podziemnych.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

- Roboty pomiarowe – 0,505 km

- Podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – 1666,00 m2

- Nawierzchnia – w-wa ścieralna masa mineralno – asfaltowa  – 1565,00 m2

- Roboty wykończeniowe – 505,00 m2

V.  INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa droga nie figuruje w rejestrze zabytków.

VI. INFORMACJA OKREŚLAJĄCA WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Eksploatacje górnicze na przedmiotowym terenie i w jego obrębie nie występują.

VII. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI

Przyjęte rozwiązanie projektowe nie narusza istniejącego stanu środowiska, a przyczyni się do uporządkowania zagospodarowania terenu, zmniejsza emisję hałasu i kurzu. Przyczyni się tez do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników.

- Zakres robót:

Zgodny z pkt. IV.

2. Wykaz istniejących obiektów:

Nie występują

- Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie występują

- Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót.

  - Potrącenie prze pojazdy mechaniczne pracownika lub osób postronnych,

  - Uszkodzenie kończyn dolnych i górnych podczas robót ziemnych i rozładunku materiałów,

  - Uszkodzenie kończyn dolnych przy profilowaniu, zagęszczaniu i układaniu warstw konstrukcyjnych

- Instruktaż pracowników

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadzić należy jako:

    - szkolenia wstępne,

    - szkolenia okresowe

Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Powinno ono zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych pracy i regulaminach BHP oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniem występującym na określonym stanowisku pracy, sposobie ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania prac na tym stanowisku. Szkolenia okresowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone raz na trzy lata.

- Środki zapobiegawcze

## Wykonywanie robót

Przed wykonaniem robót oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy mają być zabezpieczone przed wtargnięciem osób postronnych oraz oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas trwania robót.

Stosować urządzenia, które posiadają osłony na częściach ruchomych.

## Ogólne środki

Pracownicy powinni używać na terenie robót:

- ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomarańczowe),

- hełmy ochronne,

- rękawice wzmocnione skórą,

- obuwie ochronne,

- na terenie robót powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy,

- teren budowy – robót powinien być wyposażony w tablice informacyjną

VIII. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Nie występują.