1.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT ZIEMNYCH

- Przedmiot:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  i odbioru robót ziemnych w gruntach kategorii I –III. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót ziemnych przy realizacji budynków sceny letniej i zaplecza socjalno-gospodarczego projektowanych w zespole boisk i urządzeń sportowych w miejscowości Modliborzyce.

- Zakres robót:

  - Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe pasmowe budynku gospodarczego głębokości 1,0 m poniżej projektowanego poziomu terenu.

  - Oczyszczenie i wyrównanie dna wykopu.

  - Transport urobku taczkami.

  - Rozplantowanie ziemi we wskazanych miejscach w pobliżu budowy lub odwiezienie poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce.

- Materiały:

Ziemia z wykopów.

- Sprzęt:

Łopaty, taczki, ubijarka.

- Transport:

Ręczny.

- Wykonanie robót:

- Wykopy należy wykonać ręcznie jako otwarte, bez zabezpieczeń.

Nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym, ani innych utrudnień.

- Ziemię z wykopów składać w pryzmy. Do zasypania używać ziemi bez zanieczyszczeń. Pozostałą ziemię rozplantować.

- Roboty ziemne (wykopy) należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie.

- Kontrola jakości:

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dokładności wykonania wykopu, rozplantowania ziemi, dokładności obsypania ścian fundamentowych.

- Jednostka obmiaru:

Objętość (m3) wykopu,

Powierzchnia (m2) rozplantowanie ziemi.

- Odbiór robót:

Roboty odbiera Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy. Roboty ziemne mają charakter robót zanikających, podlegają zasadom odbioru takich robót.

- Podstawa płatności:

Płaci się za m3  gruntu w stanie rodzimym wykopu lub zasypania, po zakończeniu i odbiorze całości robót przy remoncie budynku. Cena obejmuje wyznaczenie wykopów, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. W przypadku zasypania – dostarczenie materiału, zasypanie zagęszczenie i wyrównanie terenu.

- Przepisy związane:

PN – 68/B–06250	Roboty ziemne budowlane w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN – 74/B–02480	Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia.

PN-B-06050-1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.