3.   SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA ROBÓT MUROWYCH

- Przedmiot:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy wykonywaniu budynków sceny letniej i zaplecza socjalno-gospodarczego projektowanych w zespole boisk i urządzeń sportowych                        w miejscowości Modliborzyce.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

- Zakres robót:

- Ściany murowane z kamienia naturalnego na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa.

- Obsadzenie czapek betonowych na murkach zabezpieczających.

- Materiały

Cegła ceramiczna pełna klasy 10 MPa, 25 x 12 x 6,5 cm, pustaki z betonu komórkowego 59x24x12 cm odmiany O7 zaprawa cementowo-wapienna           Rz=3MPa, belki nadprożowe żelbetowe typu L-19, ościeżnice metalowe. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki oraz rodzaju cementu i wapna.

- Sprzęt

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty: kierująca             i murarska, sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

- Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, taczki, wciągarka ręczna.

- Wykonanie robót:

Mury należy wykonywać warstwami z zachowanie prawidłowego wiązania                     i grubości spoin.

- Kontrola jakości:

Sprawdzenie jakości kamienia naturalnego należy przeprowadzić pośrednio na podstawie faktur, zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających

zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami.

Doraźnie sprawdzać należy przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, ocenę kształtu, liczby szczerb i pęknięć oraz odporności na uderzenia.

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw wykonać na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z odnośnymi normami.

Sprawdzenie efektu ostatecznego: równości ścian w pionie i poziomie. Odchylenia na całej powierzchni nie mogą przekroczyć 20 mm.

- Jednostka obmiaru:

Objętość (m3) muru.

- Odbiór:

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową.

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie ścian nadproży i obsadzenie metalowych przewodów wentylacyjnych, ustawienie            i rozebranie potrzebnych rusztowań, uporządkowanie placu budowy.

- Podstawa płatności:

Zgodnie z obmiarem (m3) po zakończeniu robót i odbiorze końcowym.

- Przepisy związane:

PN – 65/B – 14503	Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.

PN – 69/B – 30302	Wapno suchogaszone do celów budowlanych.

PN – 74/B – 3000	Cement portlandzki.

PN-EN 772-4:2001	część 4: Określenie gęstości, gęstości objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych            z kamienia naturalnego.