7.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH

- Przedmiot:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  i odbioru robót opaski odwadniającej betonowej wokół budynków sceny letniej i zaplecza socjalno-gospodarczego projektowanych w zespole boisk i urządzeń sportowych w miejscowości Modliborzyce oraz wykonania podsypki z piasku pod budynkiem zaplecza.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w punkcie 2.

Zakres robót:

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ułożenia opaski z kostki kamiennej na podłożu z piaskowo-cementowym. Spoiny wypełnić piaskiem. Od strony zewnętrznej opaskę zabezpieczyć obrzeżami chodnikowymi. Opaskę należy wykonać ze 2% spadkiem od budynku.

- Wykonanie podsypki z piasku grubości 20 cm pod budynkiem zaplecza socjalno-gospodarczego.

- Materiały:

Płytki kamienne, obrzeża chodnikowe, piasek, cement.

- Sprzęt:

Łopaty, ubijarka, łaty drewniane, poziomnica, sznur murarski.

- Transport:

Dostawa samochodem ciężarowym, mieszarką do betonów, na placu budowy transport ręczny.

- Wykonanie robót:

  - Wyrównanie podłoża z piasku i ubicie.

  - Ułożenie obrzeży chodnikowych w gotowym rowku wraz połączeniem zaprawą.

  - Zasypanie szczelin piaskiem.

- Kontrola jakości:

Sprawdzenia jakości opaski i podsypki piaskowej przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, atestów, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z odpowiednimi normami.

Kontrola wykonanego spadku opaski.

Kontrola grubości warstwy podsypki piaskowej przed zakryciem. Piasek użyty na podsypkę nie powinien zawierać domieszek organicznych, powinien mieć frakcje różnych wymiarów: drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Jednostka obmiaru:

Powierzchnia (m2) opaski, mb obrzeży chodnikowych. Objętość (m3) podsypki.

- Odbiór:

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oględzin i wpisów do dziennika budowy.

- Podstawa płatności:

Zgodnie z obmiarem po odbiorze końcowym.

- Przepisy związane:

PN-EN 1338:2005	Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

PN-EN 1340:2004	Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

PN-B-19701:1997	Cementy powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003	Piasek